## Slide 1
新能源产业链分析
创新引领 协同发展

## Slide 2: 目录
产业链分析
01
招商建议
03
技术路线
02

## Slide 3: 目录
产业链分析
01
技术路线
02

## Slide 4
新能源
上游
中游
下游
矿产资源
关键材料
新能源汽车
核心部件
能源装备
交通与终端应用
能源系统应用
储能电站
分布式能源
正极材料
电池
电机
新能源汽车
充换电网络
氢能交通
锂矿、镍矿、钴矿
石墨、稀土
光伏组件
储能系统
电控系统
氢能装备
负极材料
工业节能
智慧能源
核心零部件
硅矿、铜铝资源
电解液、隔膜
光伏硅料、硅片
氢能催化材料
功率半导体（IGBT、SiC）
电池结构件
光伏逆变器
储能PCS
传感器与控制芯片
系统集成
新能源汽车整车
光伏电站集成
储能电站集成
微电网系统
绿氢应用
新能源产业链
外部保障体系
政策支持 ｜ 资本投入 ｜ 人才体系 ｜ 产业园区 ｜ 标准体系 ｜ 电网基础设施

## Slide 5
新能源产业上游
矿产资源
关键材料
核心零部件
锂矿、镍矿、钴矿 | 石墨、稀土 | 硅矿、铜铝资源
锂矿 | 镍矿 | 钴矿 | 石墨 | 稀土 | 硅矿 | 铜铝资源
锂辉石矿 | 盐湖锂矿 | 硫化镍矿 | 铜钴伴生矿 | 天然石墨 | 人造石墨 | 轻稀土 | 重稀土 | 工业硅 | 金属硅 | 电解铜 | 原铝 | 硫化镍矿
锂电材料 | 光伏材料 | 氢能材料
正极材料 | 负极材料 | 电解液 | 隔膜 | 光伏硅料 | 硅片 | 氢能催化材料
磷酸铁锂 | 三元材料 | 钴酸锂 | 锰酸锂 | 磷酸锰铁锂 | 天然石墨 | 人造石墨 | 硅基负极 | 硬碳 / 软碳负极 | 锂盐 | 有机溶剂 | 功能添加剂 | 湿法隔膜 | 干法隔膜 | 涂覆隔膜 | 西门子法硅料 | 颗粒硅 | N 型硅片 | P 型硅片 | 质子交换膜 | 铂基 | 双极板材料
功率半导体 | 电池结构件 | 电力电子装备 | 感知与控制芯片
IGBT | SiC | 壳体 | 极耳 | 光伏逆变器 | 储能 PCS | 传感器 | 控制芯片
车规级模块 | 工业级模块 | IGBT 单管 | 650V SiC | 1200V SiC | SiC 二极管 | 方形铝壳 | 圆柱形钢壳 | 塑料壳体 | 铝极耳 | 铜极耳 | 镀镍复合极耳 | 集中式逆变器 | 组串式逆变器 | 微型逆变器 | 双向储能 | 工商业储能 | 户用储能 | 电流传感器 | 电压传感器 | 温度传感器 | 位置传感器 | MCU | DSP | PMIC | 栅极驱动芯片

## Slide 6
新能源产业中游
新能源汽车
核心部件
能源装备
系统集成
电池 | 电机 | 电控系统
动力锂电池 | 储能电池 | 电池管理系统 | 永磁同步电机 | 异步电机 | 电机控制器 | 整车控制器
三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 钴酸锂电池 | 锰酸锂电池 | 磷酸锰铁锂 | 钠离子电池 | 液流电池 | 铅炭电池 | 固态电池 | 钒电池 | 采集单元 | 均衡单元 | 主控单元 | 通信单元 | 保护单元 | 车用同步电机 | 工业用同步电机 | 高速同步电机 | 车用异步电机 | 牵引异步电机 | 高效异步电机 | IGBT 电机控制器 | SiC 电机控制器 | 车载 DC-DC | 乘用车 VCU | 商用车 VCU | 特种车 VCU
光伏组件 | 储能系统 | 氢能装备
PERC 组件 | TOPCon 组件 | HJT 组件 | 电化学储能系统 | 物理储能系统 | 氢能核心装备
双面 PERC | 透明 PERC | 半片 PERC | N 型 TOPCon | 双面 TOPCon | 大尺寸 TOPCon | 异质结 HJT | 钙钛矿HJT 叠层 | 大尺寸 HJT | 户用储能 | 工商业储能 | 电网侧储能 | 共享储能 | 便携式储能 | 抽水蓄能 | 压缩空气储能 | 飞轮储能 | 重力储能 | 碱性电解槽 | PEM 电解槽 | 储氢瓶 | 加氢机 | 膜电极
新能源汽车整车 | 光伏电站集成 | 储能电站集成 | 微电网系统
新能源整车 | 集中式光伏电站 | 分布式光伏电站 | 电网侧储能电站 | 用户侧储能电站 | 微电网与虚拟电厂
纯电车 | 插混车 | 燃料电池车 | 沙漠光伏 | 水面光伏 | 农光互补 | 渔光互补 | 工商业屋顶 | 户用光伏 | 园区光伏 | BIPV | 车棚光伏 | 调峰调频储能 | 共享储能 | 新能源储能 | 火电配套储能 | 峰谷套利储能 | 需求响应储能 | 备用电源储能 | 微电网储能 | 户用储能 | 并网微电网 | 园区微电网 | 社区微电网 | 虚拟电厂 | 源网荷储一体化

## Slide 7
新能源产业下游
交通与终端应用
能源系统应用
新能源汽车 | 充换电网络 | 氢能交通
乘用车 | 商用车 | 专用车 | 直流快充桩 | 交流慢充桩 | 换电站 | V2G 车网互动 | 燃料电池重卡 | 燃料电池客车 | 燃料电池船舶
储能电站 | 分布式能源 | 工业节能 | 智慧能源 | 绿氢应用
电网侧储能 | 用户侧储能 | 电源侧储能 | 户用光伏 | 分布式光伏 | 分布式风电 | 分布式储能 | 余热回收 | 高效电机改造 | 变频控制 | 能效管理 | 智能配电 | 能源管理平台 | 虚拟电厂 | 需求响应 | 绿氢炼钢 | 绿氢化工 | 绿氢发电 | 加氢站
纯电乘用车 | 插混乘用车 | 燃料电池乘用车 | 纯电 重卡 | 纯电 客车 | 纯电 轻卡 | 环卫 车 | 超充 桩 | 液冷 超充桩 | 7kW 家用桩 | 11kW 商用桩 | 22kW 交流桩 | 乘用车 换电站 | 重卡 换电站 | 共享换电站 | 双向充放电桩 | 电网调度终端 | V2G 运营平台 | 港口作业船 | 长途重卡 | 城市公交 | 长途客车 | 旅游客车 | 内河船舶 | 远洋船舶 | 港口作业船
调峰调频储能 | 峰谷套利储能 | 微电网储能 | 新能源配套储能 | 火电配套储能 | 水电配套储能 | 户用分布式光伏 | 光伏 + 储能 | 光伏 + 取暖 | 分散式风电 | 风机变频 | 水泵变频 | 空压机变频 | 工业能耗监测 | 碳管理 | 智能配电网 | 城市能源大脑 | 负荷聚合 | 氢冶金竖炉 | 富氢高炉 | 废钢电炉掺氢 | 燃气轮机掺氢发电 | 燃料电池发电 | 热电联产 | 城市加氢站 | 工业园区加氢站 | 港口加氢站

## Slide 8
新能源企业图谱
新能源产业上游
新能源产业中游
新能源产业下游
备注：红色为可对接企业，绿色为计划对接企业，黑色为储备对接企业
天齐锂业 | 赣锋锂业 | 华友钴业 | 中矿资源
锂 / 镍 / 钴矿
璞泰来 | 中科三环
北方稀土 | 贝特瑞
通威股份 | 协鑫科技 | 紫金矿业 | 洛阳钼业
重塑能源 | 当升科技 | 杉杉股份
旭济动力 | 中科海纳 | 星源材质
许继电气 | 国电南瑞 | 特来电 | 星星充电
石墨 / 稀土
硅 / 铜铝资源
电池材料
能源基础设施
光伏材料
亿华通 | 东岳集团
中科富创 | 国电投氢能
隆基绿能 | 阳光新能源 | 上机数控
氢能材料
斯达半导 | 闻泰科技
时代电气 | 英飞凌
科达利 | 派能科技 | 禾望电气
功率半导体
电池 / 储能 / 光伏部件
智能化技术模块
比亚迪 | 赛力斯 | 三一 重能 | 广汽 埃安
正泰 电器 | 林洋 能源 | 四方 股份 | 中能建
系统集成模块
派能科技 | 罗克佳华 | 中创碳投 | 远景能源 | 博雅智慧
三峡集团 | 嘉洁能科技 | 国科伟业 | 中国华能 | 中磁新能源
汇川技术 | 中磁新能源 | 英搏尔
中创 新航 | 国轩 高科 | 宁德 时代 | 比亚迪
国富氢能 | 新研氢能 | 擎研科技
锦浪科技 | 固德威 | 金风科技
天合光能 | 晶科能源 | 明阳智能
智能网联汽车 |  | 
华为 | 百度 | 德赛西威
储能 + 园区 / 数据中心 |  | 
阿里云 | 科华数据 | 华为数字能源
氢能 + 工业 / 交通 |  |  | 
亿华通 | 潍柴动力 | 福田汽车 | 宝武集团
光伏 + 农业 / 工商业 |  | 
中化 农业 | 金房 能源 | 协鑫 晔鑫
新能源汽车 |  | 
快电 | 能链 智电 | 万马 股份
长安 深蓝 | Ballard | 重塑 能源
动力电池
光伏、风能、储能部件
电机 / 电控
核能、氢能装备
融合创新应用
能源系统应用
交通与终端应用
储能电站 | 
南都电源 | 上能电气
节能与智慧能源 | 
中国节能环保集团 | 鹏鹞环保
绿氢应用 | 
中国石化 | 华久氢能
分布式能源 | 
锦浪科技 | 林洋能源

## Slide 9
新能源产业链下游应用场景
交通
新能源汽车
充换电
氢能交通
新能源汽车、充换电网络和氢能交通加速普及，推动交通体系向电动化与低碳化转型。
工业
工商业储能
源网荷储一体化
绿色制造
工商业储能和源网荷储一体化应用扩大，提升工业用能效率并降低能源成本。
建筑
分布式光伏
BIPV 零碳建筑
分布式光伏与光伏建筑一体化持续发展，推动建筑能源系统向零碳化升级。
电力
公共服务
风光储协同
电网调峰
虚拟电厂
风光储协同与虚拟电厂逐步推广，提高新能源电力系统的稳定性与调节能力。
绿色园区
智慧能源管理
公共基础设施节能改造
绿色园区与智慧能源管理不断推广，推动城市公共基础设施节能降碳。

## Slide 10
核心场景
乘用车
商用车
城市物流车
公交与专用车
应用场景一：新能源汽车
新能源汽车核心价值不仅在于整车销售，其包含动力电池、电驱系统、电控系统、热管理、智能座舱、充换电设施等多个细分赛道。
核心技术
动力电池
电机电控
热泵与热管理
快充与补能
代表企业
比亚迪、特斯拉、吉利、蔚来、理想、小鹏
宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、特来电、星星充电

## Slide 11
应用场景二：储能
场景类型 | 核心痛点 | 解决方案 | 代表企业
发电侧储能 | 风光出力波动大、并网消纳困难、弃风弃光率高、电网调度稳定性不足 | 配套电化学 / 抽水蓄能电站，平滑出力波动、削峰填谷、提升新能源消纳能力 | 宁德时代、阳光电源、科陆电子
电网侧储能 | 峰谷负荷差大、调峰调频压力突出、输配电瓶颈明显、极端天气下供电可靠性不足 | 建设共享储能 / 电网侧储能电站，参与辅助服务市场、缓解输配压力、保障电网稳定 | 国电南瑞、许继电气、南网能源
工商业侧储能 | 峰谷电价差大、需量电费高昂、限电风险频发、碳排放考核压力大 | 光伏 + 储能一体化系统，削峰填谷、降低需量电费、保障不间断供电、参与碳交易 | 派能科技、科华数据、固德威
户用侧储能 | 户用光伏自发自用率低、居民电价持续上涨、停电应急需求强、家庭能源自主诉求高 | 户用光伏 + 储能套装，实现自发自用、备用电源、电价套利、提升能源自给率 | 派能科技、德业股份、固德威
新能源汽车 V2G | 电网峰谷负荷失衡、新能源汽车闲置率高、车网互动价值未充分释放 | V2G 车网互动储能系统，实现车辆向电网放电、参与需求侧响应、获取辅助服务收益 | 宁德时代、比亚迪、星星充电
长时储能场景 | 短时储能无法满足跨天 / 跨季调峰、新能源占比提升后长时调峰缺口大 | 抽水蓄能 / 液流电池 / 压缩空气储能等长时储能技术，实现跨周期能源调配 | 中国电建、钒钛股份、金风科技

## Slide 12
应用场景三：综合能源与智慧能源
环节 | 核心场景 | 核心技术 | 代表企业及产品
分布式能源供给 | 分布式光伏、分散式风电、生物质能、地热能、小水电 | 分布式发电技术、多能互补集成、微型燃气轮机、地热利用技术 | 隆基绿能（分布式光伏） 金风科技（分散式风电） 凯迪电力（生物质能） 华为数字能源（微电网） 远景能源（虚拟电厂） 阳光电源（储能微网） 宝信软件（EMS） 中创碳投（碳管理） 阿里云（能源大数据） 新奥能源（综合服务）
储能与微电网 | 园区微电网、楼宇微电网、离网储能、虚拟电厂聚合 | 微电网控制、虚拟电厂聚合算法、多能流调度、孤岛运行技术 | 
智慧能源管理与服务 | 能源管理平台（EMS）、碳管理、负荷预测、智能运维、综合能源服务 | AI 负荷预测、大数据分析、碳核算模型、IoT 设备监控、能源服务 SaaS 平台 | 
场景落地与示范 | 零碳园区、零碳工厂、零碳建筑、智慧城市能源系统 | 零碳规划、碳汇开发、场景集成技术、智慧城市能源调度 | 

## Slide 13: 目录
技术路线
02
招商建议
03

## Slide 14
风电、光伏、水电等可再生能源开始发展，探索替代煤·炭和石油等传统能源，新能源产业进入起步阶段。
第一阶段
传统化石能源替代探索
光伏与风电技术逐渐成熟，装机规模快速增长，新能源开始成为电力结构的重要组成部分。
动力电池技术突破带动新能源汽车产业快速发展，交通领域电气化进程明显加快。
风光发电规模化
动力电池与新能源汽车普及
储能与新型电力系统发展
零碳能源体系演进
新能源技术路线演进
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第五阶段
储能技术、智能电网和数字能源管理系统逐步成熟，推动新能源电力系统更加稳定和灵活。
未来能源体系将向零碳化、智能化方向发展，氢能、综合能源系统和数字能源平台将成为重要组成部分。
新能源技术正从单一可再生替代，迈向以储能、智能电网和氢能为支撑的零碳能源体系。

## Slide 15
磷酸铁锂
三元锂
钠离子电池
半固态、固态电池
安全性高、成本较低、寿命长，适合大众车型和储能场景
主流技术路线1：动力电池
动力电池是新能源汽车和储能产业的核心基础，其技术路线正从单一追求能量密度转向安全、成本、寿命、快充能力等多维平衡。
能量密度高、续航优势明显，适合高性能乘用车
资源丰富、低温性能较好，具备成本潜力
能量密度高、续航优势明显，适合高性能乘用车
未来动力电池技术路线将呈现“多技术并行、分场景适配”的格局。

## Slide 16
PERC
（发射极钝化和背面接触电池）
曾是主流路线，产业基础成熟
曾占据70%
TOPCon
（光伏电池技术）
HJT
（异质结太阳电池）
BC（背接触）电池
钙钛矿叠层（太阳能电池）
当前主流扩产方向，效率和成本平衡较优
单GW改造成本约1.2-15.亿，市占率50%
转换效率高，但成本和工艺要求较高
效率与美观优势突出，适合高端场景
具备较大效率提升潜力，是下一阶段前沿方向具备较大效率提升潜力，是下一阶段前沿方向
光伏技术持续朝着高效率、低衰减、低成本方向演进，电池片技术是核心竞争焦点。
主流技术路线2：光伏

## Slide 17
储能电池
PCS / 逆变器
BMS / EMS / 能源管理
储能系统集成
01
03
02
04
处于电芯及电池系统环节，是储能系统成本和性能的核心来源。
负责电池与电网之间的功率转换和充放电控制，是系统效率的关键环节。
承担电池状态监测、能量调度和系统控制功能，是储能系统智能化运行的重要支撑。
整合电芯、PCS、BMS、EMS等核心模块，面向电站、工商业、数据中心等场景提供整体解决方案。
储能产业链核心环节
主流技术路线3：储能
储能技术路线并不单一，不同技术适用于不同放电时长、成本结构和应用场景。当前主流仍以电化学储能为核心，同时机械储能和氢储能在特定场景下具有补充价值。
储能产业已形成从电池、功率变换到能源管理、系统集成的完整链条。
代表企业：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、鹏辉能源、南都电源、卫蓝新能源
代表企业：阳光电源、上能电气、科华数据、科士达、盛弘股份
代表企业：海博思创、南都电源、科华数据、远景能源、华为数字能源、海博思创、新源智储
代表企业：海博思创、阳光电源、比亚迪、中车四方所、科华数据、天合储能、南都电源、新源智储

## Slide 18
新能源数字化与智能化路线
核心特征：“数据可测、状态可视”
关键技术：
底层：传感器、智能电表 / 水表 / 气表、边缘计算网关
平台：SCADA 监控系统、能源数据采集平台、可视化大屏
典型应用：
光伏 / 风电场：设备状态监控、发电量统计
储能站：电池电压 / 温度监测、充放电状态可视化
园区：用能数据看板、基础能耗统计
数字化感知2018-2023
核心特征：基于 AI、大数据实现预测、诊断和优化，从 “被动监控” 走向 “主动干预”
关键技术：
AI 算法：功率预测、负荷预测、故障诊断、健康度评估
数字孪生：设备 / 电站 / 园区的虚拟映射与仿真
典型应用：
AI 功率预测提升并网精度、无人机巡检 + AI 识别故障、AI 预警电池热失控风险
智能化优化2023-2027
核心特征：打破场景数据孤岛，实现源网荷储车一体化协同，向 “无人值守、自主进化” 演进
关键技术：
分布式自治：虚拟电厂的分布式控制
碳闭环：碳足迹核算与交易对接
通用 AI：能源领域大模型，实现复杂场景自主决策
典型应用：
零碳园区：光储充 + 微电网 + 碳管理的闭环自治
生态化协同2027-2030

## Slide 19
新能源技术路线比较
美国：技术创新与储能发展
02
04
日本、韩国：氢能与材料技术
01
中国：制造规模与产业链优势
03
核心特点：依托完整产业体系，中国在新能源领域形成规模化制造与全产业链优势。
主要优势：制造规模全球领先、成本优势明显、产业链配套完善
代表方向：动力电池、光伏组件、新能源汽车
核心特点：依托科技创新与政策激励，美国重点推动储能、氢能和能源科技创新。
主要优势：技术创新能力强、政策激励明显（IRA）、储能技术领先
代表方向：储能系统、氢能技术、新能源汽车
欧洲以碳中和目标与绿色法规为核心驱动力推进能源转型。
主要优势：绿色法规体系完善、可再生能源快速发展、氢能产业布局积极
代表方向：海上风电、氢能产业、电动汽车
核心特点：依托先进制造基础，在氢能、材料与燃料电池领域形成技术优势。
主要优势：氢能战略布局领先、电池与材料技术强、终端产品整合能力突出
代表方向：燃料电池汽车、电池材料、氢能设备
欧洲：绿色政策与能源转型
全球新能源产业沿 不同技术与产业路径并行发展，各主要经济体依托产业基础形成差异化竞争格局。

## Slide 20
新能源汽车渗透率持续提升
01
02
03
未来发展趋势（一）
在“双碳”目标、能源安全需求和电气化进程加速推动下，新能源产业市场规模将持续扩张。
其中，新能源汽车、光伏、储能是当前增长最明确的三大方向，氢能和综合能源服务则处于加速培育期，未来有望形成新的增量空间。
市场规模持续扩张
随着电池技术进步、成本下降以及充电基础设施完善，新能源汽车在全球汽车市场中的占比将持续提高
光伏与储能成为投资核心方向
光伏装机规模持续增长，储能系统逐步成为新能源电力系统的重要支撑，清洁能源投资占比不断提升
综合能源服务向平台化运营发展
综合能源服务正从单一项目建设，逐步转向数字化平台管理和长期运营服务，提高能源系统整体效率

## Slide 21
更高的能量转换效率
新能源技术迭代
核心方向
未来发展趋势（二）
未来技术演进不再仅关注单个设备或单项指标，而是围绕效率、成本、安全、寿命以及系统协同能力进行整体优化，推动新能源体系向更加成熟、稳定和规模化方向发展。
通过新材料、新结构和先进制造技术，提高光伏电池、风电设备等核心技术的发电效率，提升单位设备的能源利用能力。
更低的度电成本
随着规模化制造和技术进步，设备成本持续下降，同时通过系统优化和储能应用，进一步降低整体能源使用成本。
更高的安全性和稳定性
通过提升设备可靠性、加强电池安全技术和智能监测系统建设，提高新能源系统在复杂环境中的稳定运行能力。
更长的使用寿命
通过材料升级与结构优化，提高设备耐久性，并结合智能运维延长系统整体使用周期。
更高水平的数字化智能运营
利用大数据、人工智能和物联网技术，实现能源系统的智能监控、预测运维和高效调度。
更强的发储用一体化协同
推动发电、储能与用能深度融合，构建更加灵活、高效的综合能源系统，提高新能源消纳能力。

## Slide 22
未来发展趋势（二）
技术类型 | 2026年现状 | 2030年目标 | 2035年目标 | 提升幅度
光伏电池 | - PERC：24.5%<br>- TOPCon：25.4%-26.2%<br>- HJT：25.6%-26.8%<br>- BC：26.0%<br>- 钙钛矿叠层（实验室）：33% | - TOPCon：26.6%<br>- HJT：26.9%<br>- BC：27.4%<br>- 钙钛矿叠层（量产）：28% | - 钙钛矿叠层：32%-35%<br>- 高效晶硅电池：28%+ | 整体提升3-8个百分点，钙钛矿技术潜力最大
风电机组 | - 陆上机组：平均效率45%-50%<br>- 海上机组：平均效率48%-53% | - 陆上：50%-55%<br>- 海上：53%-58% | - 陆上：55%-60%<br>- 海上：58%-63% | 效率提升5-10个百分点，大兆瓦机型贡献显著
一、更高的能量转换效率
二、更低的度电成本（LCOE）
能源类型 | 2026年现状（元/度） | 2030年预测（元/度） | 2035年预测（元/度） | 降幅
集中式光伏 | 0.15-0.25（西部低至0.15以下） | 0.12-0.20 | 0.10-0.17 | 较2026年下降20%-30%
陆上风电 | 0.18-0.22 | 0.15-0.19 | 0.13-0.17 | 较2026年下降15%-25%
海上风电 | 0.25-0.33 | 0.20-0.28 | 0.18-0.25 | 较2026年下降20%-30%
储能度电成本 | 0.35-0.45（锂电） | 0.25-0.35 | 0.20-0.30 | 较2026年下降30%-40%

## Slide 23
未来发展趋势（二）
三、更长的使用寿命
设备类型 | 2026年现状 | 2030年目标 | 2035年目标 | 提升幅度
光伏组件 | 设计寿命25-30年，实际运行30-35年 | 设计寿命30-35年，实际运行35-40年 | 设计寿命35-40年，实际运行40-45年 | 寿命延长5-10年，年衰减率从0.75%降至0.5%以下
风电整机 | 设计寿命20-25年，实际运行25-30年 | 设计寿命25-30年，实际运行30-35年 | 设计寿命30-35年，实际运行35-40年 | 寿命延长5-10年，关键部件可靠性提升30%
储能电池 | 循环寿命6000-8000次（磷酸铁锂） | 循环寿命10000-12000次 | 循环寿命15000次以上 | 循环寿命提升50%-100%
四、更高的安全性和稳定性
指标类别 | 2026年现状 | 2030年目标 | 2035年目标 | 提升方向
电力系统频率 | 偏差±0.2Hz，扰动后最低≥49.0Hz | 偏差±0.15Hz，扰动后最低≥49.2Hz | 偏差±0.1Hz，扰动后最低≥49.5Hz | 频率波动范围收窄50%，惯量支撑能力提升2倍
新能源并网 | 低电压穿越：20%额定电压持续625ms<br>高电压穿越：130%额定电压持续0.5s | 低电压穿越：0%额定电压持续1s<br>高电压穿越：140%额定电压持续1s | 全电压范围穿越能力，响应时间≤50ms | 故障耐受能力提升，并网适应性增强
电池安全 | 热失控预警准确率85%，故障隔离时间≤5s | 热失控预警准确率95%，故障隔离时间≤2s | 热失控预警准确率99%，故障隔离时间≤1s | 安全预警精度提升，风险处置效率提升5倍

## Slide 24
未来发展趋势（二）
五、更高水平的数字化智能运营
效率指标 | 2026年现状 | 2030年目标 | 2035年目标 | 提升幅度
设备利用小时数 | 光伏：950-1350h<br>风电：2100-2300h | 光伏：1100-1500h<br>风电：2300-2500h | 光伏：1200-1600h<br>风电：2500-2700h | 提升5%-15%
运维效率 | 人工巡检占比60%，故障响应时间24h | 智能巡检占比90%，故障响应时间≤3.6h | 无人值守占比95%，故障预测性维护占比80% | 巡检效率提升8-10倍，故障处置效率提升85%
发电量损失率 | 5%-8% | 2%-3% | ≤1% | 损失率降低60%-80%
调度响应时间 | 10分钟 | 1分钟 | ≤30秒 | 响应速度提升95%以上
六、更强的发储用一体化协同
协同指标 | 2026年现状 | 2030年目标 | 2035年目标 | 提升幅度
新能源消纳率 | 光伏：90%-95%<br>风电：94%-96% | 光伏：95%-98%<br>风电：97%-99% | 光伏/风电：≥99% | 消纳率提升3-5个百分点
跨环节协同率 | 40%-50% | 80%-90% | ≥95% | 协同效率提升1倍以上
虚拟电厂响应速度 | 5-10分钟 | 1-2分钟 | ≤30秒 | 响应速度提升80%-90%

## Slide 25: 目录
招商建议
03

## Slide 26
环渤海与沿海产业带
青岛 / 威海 / 锦州 / 唐山 / 任丘
对应项目公司方向
风电装备与海上风电
氢能装备与燃料电池
储能电站与电网侧储能
港口与工业能源转型
新能源装备制造基地
珠三角高端制造与数字经济区
广州 / 深圳 / 东莞
对应项目公司方向
新能源核心技术研发
能源数字化与智能电网
新能源汽车与充电技术
储能系统与能源管理平台
综合能源解决方案
企业主要分布区域及布局特点：东部地区
长三角制造与数字产业带
无锡 / 南通 / 扬州 / 徐州 / 淮安 / 湖州 / 温州
对应项目公司方向
动力电池与储能电池制造
光伏组件与逆变器制造
储能系统集成与解决方案
风电装备与关键零部件
新能源装备智能制造
东部地区
产业基础特征
新能源装备制造（动力电池 / 光伏组件 / 风电装备 / 储能系统）
能源数字化与智能化（能源管理 / 智能电网 / 虚拟电厂 / 能源互联网）
新能源应用场景丰富（新能源汽车 / 储能电站 / 分布式能源 / 港口与工业绿色能源）
特色县域与农业产业区
平谷 / 安溪 / 三明
对应项目公司方向
分布式光伏应用
储能与微电网
零碳园区与绿色能源
依托完善的新能源制造产业链和能源数字化基础设施，重点引入储能系统、光伏装备、氢能装备、能源数字化平台等新能源企业，打造 新能源技术研发 + 装备制造 + 应用示范一体化产业生态。
东部地区
以新能源装备制造与能源数字化为底座的新能源产业应用高地

## Slide 27
企业主要分布区域及布局特点：中西部地区
农业与特色产业城市
南宁 / 银川
对应项目公司方向
分布式光伏应用
农业新能源应用
绿色能源与储能系统
资源型与能源城市
乌海 / 赤峰 / 邯郸 / 衡水
太原 / 长治 / 萍乡
对应项目公司方向
新能源电力基地建设
储能电站与能源系统
能源工程与能源装备
中西部地区
产业基础特征
能源资源优势明显（煤炭 / 风能 / 光伏 / 氢能资源丰富）
新能源产业承接能力强（装备制造 / 能源工程 / 储能产业）
新能源应用空间广阔（大型新能源基地 / 储能电站 / 绿色工业能源）
科技与战略承接城市
保定 / 雄安 / 天津 / 密云
对应项目公司方向
新能源技术研发
能源数字化与智能电网
新能源产业总部与平台
立足能源资源优势与产业承接能力，围绕风光储一体化、新能源装备制造和储能产业，推动新能源生产—装备制造—应用协同发展。
资源禀赋与能源转型并重的新能源产业布局区域
制造与加工产业城市
南阳 / 滁州
对应项目公司方向
新能源装备制造
储能设备制造
新能源核心零部件
中西部地区

## Slide 28
资源型地区
适合承接：风电、光伏基地；储能与绿氢项目；新能源原材料加工
依托风光资源、矿产资源、土地资源，发展新能源发电及上游材料产业。
新能源项目
区域布局逻辑
区域布局逻辑
科创型地区
适合承接：新能源技术研发；测试验证与检测认证；能源软件与数字平台
依托科研机构、人才资源与创新平台，布局新能源技术创新与产业孵化。
制造与应用型地区
适合承接：新能源装备制造；电池、组件、系统集成；充换电网络与综合能源服务
依托产业基础与市场需求，推动新能源装备制造与终端应用发展。
区域招商的关键不是追逐产业热点，而是找到与本地资源禀赋最匹配的新能源发展路径。
头部企业牵引 ｜ 科研院所供给｜ 园区载体承接｜ 金融资本放大｜ 场景开放推动落地

## Slide 29
1
2
3
4
以应用场景带项目
围绕工商业储能、分布式光伏、零碳园区、充换电、氢能示范等重点场景，推动项目导入。以真实需求牵引企业落地，比单纯政策招商更具吸引力。
以产业生态促集聚
从单点项目招商转向产业链招商、生态型招商，推动企业、资本、技术、人才、场景协同集聚。最终形成可持续发展的新能源产业生态体系。
以龙头企业定方向
围绕链主企业、头部企业、专精特新企业，明确区域主攻赛道和产业切入口。通过龙头带动上下游配套集聚，提高招商成功率和产业识别度。
以平台基金做承接
通过产业基金、专业园区、公共服务平台、检测认证平台、产业服务平台等载体，提升项目承接能力。
让企业不仅“愿意来”，也能“落得下、长得快”。
招商推荐—模式1：单一场景招商
新能源招商应由“项目导入”向“系统承接”升级，形成方向明确、场景清晰、平台完善、生态协同的招商体系。

## Slide 30
适用条件：
区域新能源产业基础较弱
暂不具备完整产业链承接能力
希望尽快形成项目落地和示范效果
有较明确的本地能源应用需求
围绕工业厂房、园区屋顶、公共建筑等载体，导入组件、逆变器、EPC、运营维护企业。
分布式光伏
围绕工业园区、制造企业、数据中心等用户侧场景，导入储能设备商、系统集成商、能源管理企业。
工商业储能
围绕园区综合节能、碳管理、综合能源调度需求，导入综合能源服务企业。
零碳园区
园区、商业综合体、交通节点等场景，导入储能、充电设施、能源管理平台企业。
光储充一体化
招商推荐—模式2：全场景生态招商
以场景聚企业
以示范带产业